# Exakt och snabbt med igus kniveggsrullar utan smörjning

# Exakt förflyttning av gods och livsmedel vid höga hastigheter tack vare de underhållsfria kniveggsrullarna

När transportbanden måste böjas med precision i trånga utrymmen med små radier erbjuder kniveggsrullarna från motion plastics-specialisten igus optimala resultat. De är inte bara kostnadseffektiva, smörjfria och underhållsfria, utan utnyttjar även utrymmen maximalt vid små radier. Företaget igus har nu tagit fram kniveggsrullar som består av materialet iglidur H1 som en problemlösare, särskilt vid högre transporthastigheter.

En smidig och snabb transport av godset spelar en särskild roll vid materialhanteringen och i förpackningsindustrin. Framförallt ökar hastigheterna i fabrikerna kontinuerligt på grund av ökad produktivitet. Av den här anledningen har igus tagit fram kniveggsrullar för bandets böjning som består av den högpresterande plasten iglidur H1 som är särskilt anpassade till användning med hög transporthastighet. Kniveggsrullarna finns därmed i totalt fyra material. De nya rullarna karakteriseras framför allt av bättre prestanda vid högre hastigheter och har en mycket lång livslängd vid högre temperaturer. Dessutom är det kemiskt resistenta iglidur H1 det bästa alternativet bland utbudet av igus knivseggar när rullarna exponeras för starka rengöringsmedel. Rullarna är särskilt lämpliga i förpackningsindustrin och livsmedelsteknologin samt vid materialhantering och automatisering.

Mångfasetterade materialval för smörjfria kniveggsrullar

För att implementera en exakt böjning av transportbanden har igus utvecklat ett standardsortiment för olika användningsområden. Förutom den nya iglidur H1 för höga transporthastigheter finns även universellt användbara iglidur P210 samt de FDA-godkända materialen iglidur A180 för temperaturer upp till 90 grader Celsius och iglidur A350 för upp till 180 grader Celsius, vilket är särskilt lämpligt inom livsmedelsindustrin. Alla rullar, oavsett material, karakteriseras av den kompakta designen och långa livslängden. Därmed bidrar de till maskinernas höga effektivitet.

Bildtexter:

Bild PM3517-1

# Exakt gods- och livsmedelstransport även vid höga hastigheter tack vare de smörjfria och underhållsfria kniveggsrullarna som består av iglidur H1. (Källa: igus GmbH)

| KONTAKT: igus® AB Knut Påls väg 8 256 69 Helsingborg Tel. 042-32 92 70 Fax 042-21 15 85 info@igusab.se www.igusab.se KONTAKT: Colly Components AB Box 76 164 94 Kista Tel. 08-70 30 100 Fax 08-70 39 841 info@me.colly.se PRESSKONTAKT: Oliver Cyrus Head of PR & Advertising igus GmbH Spicher Str. 1a D-51147 Köln Tel. +49 (0) 22 03 / 96 49 - 459 Fax +49 (0) 22 03 / 96 49 - 631 ocyrus@igus.de www.igus.de | OM IGUS; igus GmbH är en världsledande tillverkare av energikedjesystem och polymerglidlager. Det familjeägda företaget som är baserat i Köln finns representerat i 35 länder och sysselsätter 3180 medarbetare i hela världen. 2016 uppnådde igus med motion plastics, plastkomponenter för rörliga tillämpningar, en omsättning på 592 miljoner euro. igus driver de största testlaboratorierna och fabrikerna i sin bransch, för att kunna erbjuda sina kunder innovativa och skräddarsydda produkter och lösningar på extremt kort tid. Namnen "igus", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "energy chain", "energy chain systems", "flizz", ”ibow”, "iglide", "iglidur", "igubal", "invis", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "speedigus", "triflex", "twisterchain", "plastics for longer life", "robolink", "xiros", "xirodur", "vector" har märkesskydd i Tyskland och delvis även internationellt. |
| --- | --- |